Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie na wykonanie badań dla 18 000
+ 10% próbek krwi dawców w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19  metodami NAT u dawców krwi.

- Próbki krwi będą pobrane do próbówek z EDTA i żelem separującym przeznaczonych do badań metodami NAT.

- Próbki będą transportowane do Wykonawcy na koszt i ryzyko Zamawiającego w stanie zamrożenia – temperatura równa lub poniżej minus 20 stopni C z monitoringiem temperatury transportu.

- Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w terminie minimum 14 dni przed wysłaniem próbek na badania o dokładnej dacie dostarczenia próbek krwi do  badań.

- Próbki będą dostarczone do Wykonawcy w dni robocze (poniedziałek-piatek) po uprzednim ustaleniu terminu z Wykonawcą.

- Transport próbek odbywać się będzie drogą kolejową, odbiór próbek z PKP leży po stronie Wykonawcy.

- Badania będą wykonywane przez Wykonawcę bezpośrednio po dostarczeniu próbek.

- Próbki po wykonaniu badań zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

- Wyniki końcowe badań dostępne będą najpóźniej w piątym dniu roboczym od daty dostarczenia próbek.

- Wyniki badań będą wysłane do Zamawiającego w wersji elektronicznej na podany adres 
e- mailowy: wirusologia@krwiodawstwo.slupsk.pl niezwłocznie po wykonaniu badań a następnie drogą pocztową.

- Wykonawca zapewnia  transmisję wyników do systemu komputerowego używanego przez Zamawiającego.

- Czułość metod dla testów  RNA HAV i DNA Parwowirusa B19 muszą być zgodne z przepisami międzynarodowymi i umową zawartą z frakcjonatorem osocza. Dla DNA Parwowirusa B19≤2x10 do potęgi 3 IU/ml, dla RNA HAV≤ 3x10 do potęgi 6 IU/ml.

- Wielkość pul nie może być większa niż 96 donacji dla testów RNA Hav i DNA Parwowirusa B19.

- Laboratorium Wykonawcy jest  audytowane przez frakcjonatora osocza KED Plasma GmbH Niemcy i CSL Plasma GmbH Niemcy.