FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Liczba j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr Katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz dzierżawny 1 sztuki zgrzewarki do jałowego łączenia drenów | miesiąc | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Licznik zgrzewów do jałowego łączenia drenów (10 000 połączeń) | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | X |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia – zgrzewarka do jałowego łączenia drenów

- Urządzenie  wykorzystujące beznożykową metodę łączenia drenów,

- Możliwość sterylnego łączenia drenów z PCV o średnicach zewnętrznych 4,0-4,5 mm,

- Odpadowe odcinki drenów muszą być zgrzane po procesie łączenia,

- minimalna długość zgrzewanych drenów 7 cm,

- Wyświetlacz identyfikujący status urządzeni, błędy w czasie pracy oraz informacje o przebiegu pracy, podający informację o ilości wykonanych/ pozostałych do wykonania zgrzewów bez konieczności uzupełniania materiałów eksploatacyjnych,

- Urządzenie wyposażone w sygnalizację dźwiękową w przypadku nie prawidłowej pracy,

- Dźwiękowy alarm sygnalizujący zakończenie procesu zgrzewania,

- Wbudowany w urządzenie moduł zliczający wykonane połączenia i informujący użytkownika o konieczności wykonania przeglądu technicznego po wykonaniu określonej w instrukcji urządzenia ilości zgrzewów,

- Urządzenie wyposażone w system kontroli wykonanych zgrzewów informujący użytkownika (wizualnie lub dźwiękowo) o sytuacji kiedy:

- dreny zostały nieprawidłowo umieszczone w zgrzewarce,

- połączenie jest nieszczelne lub zachodzi obawa, że może być niejałowe,

- Temperatura zgrzewania nie powoduje niszczenia komórek krwi znajdujących się w drenie oraz nie zmienia parametrów zgrzewanego materiału.

- Urządzenie musi posiadać znak CE.

- W cenie oferty instalacja, uruchomienie, walidacja i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia. Zgrzewarkę należy dostarczyć do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

- Materiały eksploatacyjne kompatybilne do zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów, ważność dostarczanych materiałów nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- W cenie oferty przeglądy techniczne po uruchomieniu oraz po każdej naprawie i regulacji w okresie dzierżawy urządzenia

- Wykonawca w czasie trwania dzierżawy zapewni (w cenie oferty) autoryzowany serwis urządzenia, z możliwością zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia 48 godzin od momentu zgłoszenia. Czas niezbędny do usunięcia usterek lub uszkodzeń nie może przekraczać 7 dni od daty zgłoszenia.

............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 2

| Przedmiot zamówienia | Liczba mililitrów | Wartość netto za mililitr | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krioodczynnik DMSO (dimetylosulfotlenek) | 5 000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- DMSO o czystości chemicznej 99,7% w formie rozpuszczalnika,

- Wielkość i jednostka opakowania - pakowany w buteleczkach o pojemności 50-100ml (jednostka- ml),

- buteleczki w kartonikach zbiorczych,

- Dostawy realizowane co kwartał (4 dostawy). Całość zamawianego materiału podzielona na 4 partie,

- Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od każdej nowej dostawy partii materiału.

- deklaracja zgodności,

- dokument CE.

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy