Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa specjalistycznego samochodu osobowo – dostawczego do transportu krwi
i jej składników na potrzeby RCKiK im.Jana Pawła II w Słupsku

PARAMETRY POJAZDU BAZOWEGO – PARAMETRY GRANICZNE
1.1. Wymiary zewnętrzne
1.1.1. długość: od 4900 do 5700 mm
1.1.2. szerokość: od 1900 do 2500 mm
1.1.3. wysokość całkowita pojazdu nieobciążonego: od 1920 do 2600 mm
1.1.4. rozstaw osi: od 2920 do 3700 mm

  1. Silnik
1.2.1. zapłon samoczynny (wysokoprężny)
1.2.2. moc: min. 100KM
1.2.3. moment obrotowy: min. 280 Nm
1.2.4. czystość spalin: minimum EURO 5+
1.2.5. zużycie paliwa na 100 km: cykl NEDC, do 9L

  1. Skrzynia biegów
1.3.1. manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny

  1. Układ napędowy
1.4.1. napęd: na koła przednie lub tylne.
1.4.2. alternator: min.150A
1.4.3. akumulator min. 90 Ah

  1. Układ hamulcowy
1.5.1. elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, układ wspomagania
nagłego hamowania
1.5.2. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

  1. Układ kierowniczy
1.6.1. wspomaganie układu kierowniczego
1.6.2. kolumna kierownicy z regulacją w min. jednej płaszczyźnie

  1. Ogumienie
1.7.1. dodatkowy komplet kół zimowych – 4 szt. ( opona + felga )

1.8. Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski

1.8.1. kabina kierowcy – siedzenia 1 + 1 lub 1 +2
1.8.2. przedział pasażerski - jeden rząd siedzeń z trzema lub czterema miejscami dla pasażerów
dorosłych z możliwością szybkiego demontażu w przedziale pasażerskim
1.8.4. wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa
1.8.5. dwa gniazda elektryczne 12 V – 16 A w kabinie kierowcy oraz dwa gniazda elektryczne 12 V
– 16 A montowany na boczku podszybowym za fotelem kierowcy
1.8.6. lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim

1.8.7. fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną lub elektryczną/pneumatyczną regulacją
podparcia odcinka lędźwiowego
1.8.8. czujnik parkowania w tylnym zderzaku lub kamera cofania
1.8.9. elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
1.8.10. klimatyzacja fabryczna w przedziale kierowcy oraz klimatyzacja w przedziale pasażerskim
1.8.11. ogrzewanie kabiny kierowcy, przedziału pasażerskiego
1.8.12. tapicerka łatwo zmywalna koloru ciemnego
1.8.13. wszystkie urządzenia informacyjne - wyświetlacz komputera, podgląd temperatury ze
wszystkich urządzeń znajdujących się w przedziale ładunkowym, radio muszą znajdować się
w zasięgu wzroku, a ich obserwowanie w trakcie jazdy nie może powodować konieczności
zmiany pozycji kierowcy

  1. Przedział ładunkowy
1.9.1. lampki oświetlenia wewnętrznego
1.9.2. długość przestrzeni ładunkowej bez demontażu siedzeń po podłodze: min. 1100 mm
1.9.3. ściany przedziału ładunkowego nieprzeszklone albo przeszklone z przyciemnioną szybą pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przez elementy zabudowy przedziału
załadunkowego
1.9.4. wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1250 mm
1.9.5. drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone (z blokadą otwarcia) albo przeszklone
z przyciemnioną szybą w postaci klapy podnoszonej do góry
1.9.6. listwa montażowa – na połowie wysokości burty – przez cały przedział załadunkowy, łącznie
z grodzią oddzielającą przedział pasażerski
1.9.7. przedział ładunkowy wyłożony blachą ryflowaną – aluminiową na podłodze i burtach do wys.
700 mm od podłogi. Listwa montażowa na wys. 700 mm od podłogi na obu burtach przedziału
załadunkowego. Pozostała część przedziału wykonana z materiału nie absorbującego
związków organicznych
1.9.8. minimum 4 punkty do kotwiczenia ładunku
1.9.9. pasy do kotwiczenia ładunku – 2 szt. + 4 szt. gum montażowych o dł. min 2 m
i wytrzymałości 5000 kg
1.9.10. przegroda pełna nieszczelna oddzielająca przedział pasażerski od załadunkowego
1.9.11. instalacja elektryczna przystosowana do poboru mocy min. 850 W obejmująca:
a) 6 gniazd DC 12V – 16 A – mogących pracować w czasie jazdy (po 3 na każdej burcie)
b) 4 gniazda AC 230V – 16 A – mogące pracować w czasie jazdy
c) dodatkowy akumulator utrzymujący napięcie o odpowiedniej mocy przez czas postoju do
30 min bez włączonego silnika pojazdu (z montażem nieograniczającym przestrzeni
pasażerskiej i załadunkowej)
d) wyjście instalacji na zewnątrz pojazdu z zabezpieczonymi hermetycznie: gniazdem AC
230V - 16A w komplecie z wtyczką z przewodem o dł. 20 mb na bębnie znajdującym się
w części ładunkowej. Oznaczone gniazdo powinno być umieszczone po stronie kierowcy
przy drzwiach
e) oprawki gniazd schowane w zabudowę
f) łatwy dostęp do przetwornicy i bezpieczników zabudowy elektrycznej
g) kontrolka stanu naładowania akumulatora montowana w przedziale załadunkowym
h) brak możliwości uruchomienia pojazdu w chwili podłączenia zewnętrznej instalacji
doładowującej akumulatory

  1. Okna
1.10.1. elektrycznie opuszczane szyby przednie
  1. Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa
1.11.1. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, system
antypoślizgowy
1.11.2. ostrzeżenie dźwiękowe informujące o niezapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy
1.11.3. światło przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu

1.11.4. poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera w przedziale kierowcy
1.11.6. immobiliser

  1. Wyposażenie dodatkowe
1.12.1. apteczka pierwszej pomocy - 1 szt.
1.12.2. gaśnica - 1 szt.
1.12.3. trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.
1.12.4. koło zapasowe pełnowymiarowe - 1 szt.
1.12.5. odblaskowa kamizelka ostrzegawcza – 1szt.
1.12.6. centralny zamek sterowany pilotem z funkcją blokady drzwi w czasie jazdy oraz blokadą
drzwi w części ładunkowej
1.12.7. instalacja alarmowa
1.12.8. radioodtwarzacz CD lub fabryczne radio RDS z odtwarzaczem CD
1.12.9. CB Radio z anteną – zamontowane w miejscu uzgodnionym z bezpośrednim odbiorcą	pojazdu
1.12.10. nawigacja GPS - (z montażem na stałe) lub fabryczna
1.12.11. zestaw głośnomówiący wyposażony w system bezprzewodowy
1.12.12. wyprowadzenie instalacji pod opcjonalne zamontowanie w przyszłości sygnałów	dźwiękowo– świetlnych
1.12.13. komplet dywaników gumowych

  1. Wymagania dodatkowe
1.13.1. rok produkcji 2015
1.13.2. oklejenie auta oraz jego kolor w sposób wyznaczony przez Zamawiającego
1.13.3. kolor nadwozia – Zamawiający dopuszcza wszystkie kolory nadwozia oprócz koloru:
czarnego, żółtego, pomarańczowego, brązowego, zielonego.
WYŻEJ WYMIENIONE PARAMETRY/WARUNKI GRANICZNE STANOWIĄ WYMAGANIA
ODCINAJĄCE NIESPEŁNIENIE NAWET JEDNEGO Z W/W WYMAGAŃ SPOWODUJE	ODRZUCENIE OFERTY

1. Wszystkie wymagane parametry graniczne i oceniane muszą być jednoznacznie potwierdzone
w oświadczeniu Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy dany parametr nie występuje w kopii wyciągu ze świadectwa homologacji dla
pojazdu bazowego lub kopii świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego, Wykonawca jest
zobowiązany dołączyć do oferty część świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego, w którym
oferowany parametr zostanie potwierdzony.
3. W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego
parametru do oferty należy dołączyć firmowy materiał informacyjny (fmi), potwierdzający
posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie.

Warunki gwarancji:
a) Całość pojazdu – minimum 24 miesiące bez limitu przebiegu w km
b) Perforację karoserii nie mniej niż 5 lat
c) Lakier – minimum 24 miesiące
d) Serwis pogwarancyjny – nie mniej niż 10 lat, licząc od daty odbioru pojazdu
e) Aktywne urządzenia do transportu krwi i składników - gwarancja producenta.

PARAMETRY DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ W PRZEDZIALE ŁADUNKOWYM
  1. Opis ogólny
2.1.1. minimum dwa aktywne pojemniki do transportu krwi i jej składników o pojemności minimum
45l każdy posiadające certyfikat CE oraz certyfikat producenta gwarantujący pracę w zakresach	temp. określonych w punkcie 2.1.6
2.1.2. wymiar zew. min. (wys. x szer. x gł.) 500mm x 500 mm x 500 mm
2.1.3. wymiar wew. min (wys. x szer. x gł.) 340mm x 320 mm x 220 mm
2.1.4. moc max: 110 Wat lub moc max: 110 Wat przy 12V, 100 Wat przy 24V, 190 Wat przy 230V
2.1.5. napięcie zasilania: DC 12-24 Volt oraz AC 100-240 Volt
2.1.6. zakres temperatur: min. -24°C/+24°C
2.1.7. system chłodniczy: kompresorowy 12V
2.1.8. system ogrzewania: grzałka elektryczna.
2.1.9. czynnik chłodzący: R134a CFC FREE
2.1.10. izolacja: warstwa izolacyjna zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie urządzenia
2.1.11. dwa czujniki temperatury dowolnie konfigurowalne do pracy w powietrzu lub glicerolu
2.1.12. możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego temperaturą pojemnika
2.1.13. rozdzielczość pomiaru 0,1 °C
2.1.14. błąd pomiaru max 0,5°C
2.1.15. współpraca z drukarką przenośną o zasilaniu bateryjnym
2.1.16. możliwość łatwej walidacji czujników
2.1.17. drukarka przenośna ( 1 szt. ) do drukowania raportów temp. z oferowanych aktywnych
pojemników do transportu krwi i jej składników
2.1.18. zasilanie drukarki 230V oraz bateryjne
2.1.19. wydruk za pomocą przyciśnięcia jednego przycisku
2.1.20. możliwość wprowadzenia na wydruk z pojemnika danych posiadacza oraz unikalnego
oznaczenia pojemnika
2.1.21. miejsce na podpis dostawcy i odbiorcy na raporcie drukowanym z drukarki
2.1.22. możliwość umieszczenia na wydruku zakresu czasu dla jakiego został wydrukowany raport
2.1.23. prezentacja bieżącej temperatury na wyświetlaczu podłączonym w kabinie kierowcy.

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO

1. Wykonawca jest zobowiązany, na etapie wykonywania zamówienia, uzgodnić z Narodowym
Centrum Krwi za pośrednictwem Zamawiającego projekt rozmieszczenia elementów graficznych
specjalistycznych samochodów.
Poglądowa wersja elementów graficznych pojazdu specjalistycznego - (do ostatecznego ustalenia podczas realizacji umowy) stanowi załącznik nr 1,2,3,4 do Opisu Przedmiotu zamówienia

Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1 – logo Ministerstwa Zdrowia
Załącznik nr 2 – logo Narodowego Centrum Krwi
Załącznik nr 3 – nazwa programu w ramach którego realizowany będzie zakup
Załącznik nr 4 – logo RCKiK w Słupsku