FORMULARZ CENOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku pojemników transferowych o pojemności 600 ml

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemniki transferowe | 6600 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- pojemnik musi być wykonany z PCV (polichlorek winylu), przeznaczony do rozdzielania składników krwi z krwi pełnej i do procedur dalszej separacji tych składników.

- tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku oraz powinno zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze min. -60 0C i bezpiecznego przechowywania w temperaturze poniżej -25 ° C do -90  °C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika

- powinien posiadać porty wejściowe i pojedynczy dren zakończony igłą transferową.

- centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych

- wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i pochodzić z bieżącej produkcji.

- dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim.

- na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania oraz, których nie może zerwać użytkownik.

- Etykieta robocza powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników).

- etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać:

- Nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność),

- Informację o przeznaczeniu pojemnika,

- Numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego,

- Datę ważności

- Miejsce na datę pobrania donacji i nr donacji,

- Miejsce na wpisanie układu AB0 i Rh.

- każda seria dostarczonego przedmiotu zamówienia będzie mieć w momencie dostawy świadectwo zgodności tj. potwierdzenie dopuszczenia każdej serii do obrotu (certyfikat serii).

- każdy pojemnik musi być zapakowany osobno.

- wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia współpracował z zgrzewarkami do sterylnego łączenia drenów.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do  siedziby Zamawiającego zamówiony faxem w terminie do 4 dni od daty pisemnego Zamówienia.

- Opis w języku polskim

- Termin ważności min 12 m-cy od każdej nowej dostawy