| Opis przedmiotu zamówienia |
| --- |
| Lp. | Parametry | Wartość wymagana |
| 1. | Komputer PC – szt. 7 |
|  | Model, typ (podać) |  |
|  | Procesor |
|  | liczba rdzeni | ≥ 2 |
|  | częstotliwość taktowania [GHz] | ≥ 2,5 |
|  | Porty |
|  | RJ 45 | 1 |
|  | USB 2.0 | ≥ 4 |
|  | USB 3.0 | ≥ 2 |
|  | Karta graficzna |
|  | zintegrowana | tak |
|  | Karta dźwiękowa |
|  | zintegrowana | tak |
|  | Karta sieciowa |
|  | zintegrowana karta Ethernet – prędkość [Mb/s] | ≥ 1000 |
|  | Pamięć RAM |
|  | wielkość [GB] | ≥ 4 |
|  | Dysk twardy |
|  | interfejs SATA II lub nowszy | tak |
|  | pojemność [GB] | ≥ 500 |
|  | Nagrywarka DVD +/- RW |
|  | oprogramowanie wspomagające nagrywanie | tak |
|  | interfejs SATA | tak |
|  | Obudowa |  |
|  | stojąca typu Tower | tak |
|  | zasilacz ATX [W] | ≥ 300 |
|  | przedni panel z minimum dwoma gniazdami USB | tak |
|  | System operacyjny |
|  | Microsoft Windows 7 Professional PL | tak |
|  | Gwarancja [lata] | ≥ 3 |
|  | Wymagane dokumenty |  |
|  | deklaracja producenta spełnienia przez sprzęt wymaganych norm UE [certyfikat CE] | tak, kopie certyfikatu dostarczyć wraz z dostawą sprzętu |
|  | spełnianie normy jakościowej TUV-Ergo lub Energy Star | tak, kopie certyfikatu dostarczyć wraz z dostawą sprzętu |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | Klawiatura QWERTY z klawiszami numerycznymi [liczba klawiszy] | ≥ 101 |
|  | klawiatura na złączu USB | tak |
|  | kabel do klawiatury [m] | ≥ 1,5 |
|  | Mysz optyczna na złączu USB z rolką nawigacyjną | tak |
|  | kabel do myszy [m] | ≥ 1,5 |
| 2. | Monitory LCD – szt. 6 |
|  | Model, typ (podać) |  |
|  | Przekątna ekranu [cal] | ≥ 19 |
|  | Kontrast statyczny | ≥ 800:1 |
|  | Rozdzielczość [piksele] | ≥ 1280x1024 |
|  | Czas reakcji matrycy [ms] | ≤ 5 |
|  | Matryca matowa | tak |
|  | Proporcja matrycy | 4:3 lub 5:4 |
|  | Deklaracja producenta spełnienia przez sprzęt wymaganych norm UE [certyfikat CE] | tak, kopie certyfikatu dostarczyć wraz z dostawą sprzętu |
|  | Spełnianie norm jakościowych: TUV-Ergo lub Energy Star – lub im odpowiednikom | tak, kopie certyfikatu dostarczyć wraz z dostawą sprzętu |
|  | Gwarancja [lata] | ≥ 3 |
| 3. | Drukarka laserowa monochromatyczna – szt. 4 |
|  | Model, typ (podać) |  |
|  | Format | A4 |
|  | Rozdzielczość w poziomie [DPI] | ≥ 1 200 |
|  | Prędkość druku [stron/min] | ≥ 15 |
|  | Szybkość procesora [MHz] | ≥ 200 |
|  | Czas oczekiwania na pierwszą kopię/ wydruk [s] | ≤ 12 |
|  | Obciążenie [stron/m-c] | ≥ 2 000 |
|  | Pamięć [MB] | ≥ 2 |
|  | Obsługiwane języki: HP PCL 6, HP PCL 5e | tak |
|  | Interfejs USB 2.0 | tak |
|  | Wydajność tonera [strony] | ≥ 1 000 |
|  | Wbudowany zasilacz | tak |
|  | Gwarancja [lata] | ≥ 2 |
| 4. | Skaner – szt. 1 |
|  | Model, typ (podać) |  |
|  | Format | A4 |
|  | Rozdzielczość skanowania[DPI] | ≥ 2400 x 4800 |
|  | Prędkość skanowania [s] | ≥ 20 |
|  | Interfejs USB 2.0 lub USB 3.0 | tak |
|  | Przewód USB | tak |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 7, Windows 8 | tak |
|  | Gwarancja [lata] | ≥ 1 |

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy